Электрохозяйство

При эксплуатации электрооборудования запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных констукцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электросеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в т.ч. находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Печное отопление

- периодически проверяйте печи, отремонтируйте их до начала отопительного сезона;

- очищайте дымоход отопительной печи не менее 1 раза в 3 месяца, печей с кухонными плитами – 1 раз в месяц;

- обелите все дымоходные трубы и стены печи, своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- напротив дверки печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см;

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 50 см, а  размер отступки от стен печи до деревянных конструкций должен быть от 20 до 50 см;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняемые и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- устанавливать мебель, складывать дрова и другие сгораемые материалы на расстоянии ближе 0,7 м от печи, а от топочного отверстия – менее 1,25 м;

- перекаливать печи.

При установке и эксплуатации печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям завода – изготовителя, а также нормам проектирования, предъявляемым к системам отопления.

Безопасное обращение с бытовым газом.

Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву.

При обнаружении запаха газа в квартире:

- немедленно выключите газовую плиту и перекройте газовый кран;

- откройте окно или форточки для проветривания помещения;

- выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную газовую службу по тел. 104 (04).

ПОМНИТЕ:

- при обнаружении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, включать и выключать освещение, электроприборы, звонить по стационарному  телефону, пользоваться электрозвонком;

- газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;

- пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";

- у входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 (01) в пожарную охрану (или 112), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.